## Slide 1: Tutorial de BGP
Patricio Isa Lavalle
20/4/2015
Encuentro Nacional de Técnicos CABASE

## Slide 2: Objetivos
Establecer un nivel común de conocimientos sobre BGP
Describir las propiedades de un NAPlayer 2 vs layer 3
Presentar herramientas de manipulación de rutas en Routers Cisco
Estudiar una configuración típica de CABASE

## Slide 3: Border Gateway Protocol
Advanced Distance Vector
Triggered Updates
Distancia Administrativa
  iBGP 200 (dentro del AS)
  eBGP 20 (entre ASs)
Métrica basada políticas administrativas
Diseñado para Internet y redes que requieren control de ruteo

## Slide 4: Preferencia Qué pasa si conozco la misma red por BGP y OSPF?
Origen | Preferencia
Subnet propia | 0
Ruta estática | 1
External BGP | 20
EIGRP | 90
OSPF | 110
IS-IS | 115
RIP | 120
Internal BGP | 200
Dos casos:
  1. eBGP: BGP es preferido sobre todos los IGP
    Las redes externas se buscan afuera, confiando en BGP
  2. iBGP: BGP “siempre pierde” contra un IGP
    Si la ruta está en el IGP, en general es una red propia del AS.
IGPs
MEJOR
PEOR

## Slide 5: Cuándo usar BGP?
Conexiones entre Service Providers (no redistribuir al IGP!)
NAPs
Multihoming (1 Cliente – múltiples SP)
Enlace Cliente-SP, para detección de caídas.
MPLS VPNs (Backbone siempre, última milla opcional)
Ruteo privado con requerimientos de control administrativo, corriendo sobre un IGP.

## Slide 6: Atributos
Los atributos de BGP definen su métrica:
Métrica de un IGP:
  Diseñada para seleccionar el camino óptimo
  Ej.: Cantidad de saltos, ancho de banda, etc.
Métrica de BGP:
  Diseñada para que el administrador defina el camino
  Ej.: Weight (cisco), Local Preference, longitud de AS Path, etc.

## Slide 7: Weight y Local Preference
  Caso de uso:
    Se reciben al menos 2 routas hacia la misma red (10.1.0.0/16)
    Se asignan valores de weight o LP
    Weight es local al router, LP se propaga por iBGP (dentro del AS)
    Tráfico saliente
10.1.0.0/16
10.1.0.0/16
Set
weight 20
Set
Weight 150
10.1.0.0/16
10.1.0.0/16
Backup
Primario

## Slide 8: AS-Path
  Incluye la lista de ASs que atravesó la ruta (Inicialmente está vacío)
Al cruzar un AS se inserta el ID del AS de origen
Las rutas con el AS local se descartan por prevención de loop
El camino de menor longitud de AS Path es preferido
Caso de uso: Control de tráfico entrante por CABASE
  Se altera la longitud del path repitiendo el AS propio (prepend)
Tráfico entrante
AS 200
AS 300
10.1.0.1
AS 100
10.1.0.0/16
AS-Path 100
10.1.0.0/16
AS-Path 300 100
10.1.0.0/16
AS-Path 100 100 100
Set Prepend
100 100

## Slide 9: Next Hop
Por default es la IP del peer eBGP que anuncia la ruta
Suele reasignarse a una IP ruteable en el AS de destino (next-hop-self)
Se aprende por un IGP, ruta estática, o red conectada.
AS 200
10.3.0.1
AS 300
10.100.0.1/16
AS 100
10.100.0.0/16
AS-Path 100
NH 10.1.0.1
10.100.0.0/16
AS-Path 200 100
NH 10.2.0.1
10.1.0.1
No conozco 10.1.0.1
10.2.0.1

## Slide 10: Next Hop en red Multiaccess
En redes multiaccess (Ethernet Layer 2, o NBMA multipoint) el next hop no se actualiza para optimizar el proceso de forwarding.
Esto requiere Full Mesh y cuidado especial en Topologías como Hub/Spoke NBMA
10.1.0.2
AS 200
10.1.0.3
AS 300
10.1.0.1
AS 100
10.1.0.0/16
AS-Path 100
NH 10.1.0.1
10.1.0.0/16
AS-Path 200 100
NH 10.1.0.1
Propago rutas.
No switcheo estas redes entre miembros
Forwarding directo, optimizado
NAP

## Slide 11: Evaluación de métrica Qué pasa si recibo 2 rutas para la misma red por BGP?
Excluir rutas con Next Hop inaccesible
Preferir mayor Weight (Alcance local al router)
Preferir mayor Local Preference (Alcance en todo el AS)
Preferir rutas originadas por el router sobre las recibidas
Preferir AS Path más corto (cantidad de ASs)
Preferir menor código de Origen (IGP < EGP < Incomplete)

## Slide 12: Evaluación de métrica (cont.)
7. Preferir menor MultiExit Discriminator (MED)
8. Preferir rutas externas sobre las internas (iBGP)
9. Para las rutas internas (iBGP), preferir la de menor métrica (IGP) al originador
10. Para rutas externas (eBGP) preferir la más antigua
11. Preferir rutas con menor BGP router ID
Algunos de estos criterios son administrables

## Slide 13: Evaluación de métrica Ejemplo
#show ip bgp
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
* 10.10.20.0/24 172.18.20.180 223 0 65102 209 654 ?
*> 172.18.20.179 305 0 65503 675 65314 654 ?
#show ip route
B 10.10.20.0/24 [20/0] via 172.18.20.179, 05:26:10
1 red, 2 caminos en BGP, 1 ruta en la tabla de ruteo
La de mayor Local Preference tiene precedencia
El camino preferido se marca con “>” (Best)

## Slide 14: Sesión establecida
La última columna describe el estado o la cantidad de prefijos recibidos cuando la sesión de BGP está Establecida.
Establecido se indica con el número de prefijos recibidos, que puede ser 0.
Active no significa establecido.
#show ip bgp summary
BGP router identifier 172.31.254.180, local AS number 65310
…
Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down Sate/PfxRcd
172.18.20.179 4 65503 14012 14791 6154 0 0 1w2d 245
172.18.20.180 4 65102 15623 14838 6154 0 0 1w2d 240
172.31.254.184 4 65310 0 0 0 0 0 never Active

## Slide 15: Keepalives
Cada 60 segundos (sin actividad) se verifica la existencia del neighbor
Se puede modificar para acelerar la convergencia
El valor configurado es una sugerencia. Se negocia.
#show ip bgp neighbors
BGP neighbor is 172.18.20.179, remote AS 65503, external link
Description: Conexión eBGP a CABASE
BGP state = Established, up for 1w2d
… hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds

## Slide 16: Anuncio de rutas
Cada router anuncia sus propias redes con Network o Redistribute
El router anuncia estas redes mientras sean accesibles
  Si se pierden de la tabla de ruteo, se dejan de anunciar
Interfaz removida
BGP update
Interfaz reestablecida
BGP update

## Slide 17: Configuración básica
AS privados: 64512 a 65535
Un router sólo puede pertenecer a un AS
Network sólo anuncia redes presentes en la tabla de ruteo
router bgp 64512
neighbor 10.0.3.3 remote-as 64512
neighbor 10.0.3.3 update-source Loopback0
neighbor 20.0.17.7 remote-as 65000
neighbor 20.0.17.7 description ISP1
neighbor 20.0.17.7 shutdown
no auto-summary
network 172.16.0.0
network 172.20.0.0 mask 255.255.255.0
iBGP
eBGP

## Slide 18: Diseño de Backbone en Service Provider Qué interfaces usamos para las conexiones BGP?
iBGP
  Sesiones entre loopbacks, ruteadas por un IGP
  En caso de fallas de enlaces converge el IGP.
  Convergencia inmediata, transparente para BGP
  Requiere update-source loopback
eBGP
  Sesiones entre interfaces físicas (adyacentes)
  Por default eBGP requiere conexiones entre interfaces adyacentes (físicas) y no soporta Loopbacks.
    El comando ebgp-multihop permite excepciones

## Slide 19: Diseño de SP: Topología física
El backbone debe ser físicamente redundante hasta sus PoPs
AS 100
clientes
clientes
PoP
PoP
Core
Core

## Slide 20: Diseño de SP: Ruteo interno
Usar IGP (ej.: OSPF) para Loopbacks y enlaces entre routers
No incluir clientes
Direccionamiento público o privado
Escalabilidad: Nunca incluir redes de clientes el IGP
AS 100
clientes
clientes
PoP
PoP
Core
OSPF
OSPF
OSPF
OSPF
OSPF
OSPF
Core
OSPF

## Slide 21: Diseño de SP: sesiones iBGP
iBGP requiere Full Mesh lógico, independientemente de la topología física
La conexión BGP se rutea por el IGP entre loopbacks.
Un cambio de topología interno es transparente para BGP.
iBGP: Transporte de redes de clientes, o recibidas de otro Sistema Autónomo
Escalabilidad: Route Reflectors y Confederations
eBGP establecido entre interfaces físicas
AS 100
clientes
clientes
PoP
PoP
Core
OSPF
OSPF
OSPF
OSPF
iBGP
iBGP
iBGP
iBGP
iBGP
iBGP
OSPF
OSPF
OSPF
Core
iBGP
iBGP
iBGP
AS 200
eBGP

## Slide 22: Repasando… Qué interfaces usamos para las conexiones BGP?
iBGP
  Sesiones entre loopbacks, ruteadas por un IGP
  BGP no reemplaza al IGP
eBGP
  Sesiones entre interfaces físicas (adyacentes)
Redes de clientes
Redes recibidas por eBGP (ej.: Internet)
No incluimos las internas del SP.
Qué redes anunciamos con BGP?

## Slide 23: Redistribución
En lugar de anunciar con network, se puede inyectar en BGP la información de un IGP, estáticas o conectadas
El código de origen será Incomplete “?”, con peor preferencia que las originadas con network.
Redistribuir sin control tiene riesgos.
  Seleccionar cuidadosamente con Route-map
router bgp 64512
neighbor 20.0.17.7 remote-as 65000
neighbor 20.0.17.7 description ISP1
redistribute static [route-map static-to-BGP-filter]
redistribute ospf 1 [route-map ospf-to-BGP-filter]

## Slide 24: Ejemplo de Redistribución de clientes
Técnica basada en estáticas con tags, más escalable que usar network
Manejo simplificado de atributos. Clases de servicio asociadas a tags
El código de origen será Incomplete “?”
ip route 192.0.0.0 255.255.255.0 10.0.3.1 tag 500
ip route 193.0.5.0 255.255.255.0 10.0.8.1 tag 700
ip route 192.0.9.0 255.255.255.0 10.0.4.1 tag 500
route-map clientes-clase-500 permit 10
match tag 500
set as-path prepend 64512 64512
route-map clientes-clase-500 permit 20
match tag 700
router bgp 64512
neighbor 20.0.17.7 remote-as 65000
redistribute static route-map clientes-clase-500
!no se necesita el comando network!

## Slide 25: Sumarización
Mecanismo usado para anunciar una supernet o bloque de redes
Se puede controlar si se suprimen las específicas
La ruta sumaria tiene pérdida de información (AS-Path por ejemplo)
Requiere la presencia de al menos una ruta específica en la tabla de ruteo.
Mecanismo alternativo para anuncio de supernet: anuncio incondicional.
Router bgp 65000
aggregate-address 172.16.0.0 255.255.0.0
aggregate-address 172.16.0.0 255.255.0.0 summary-only
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 null 0
Router bgp 65000
network 192.168.0.0

## Slide 26: Monitoreo
Análisis detallado de un prefijo

## Slide 27: Synchronization
No se usará ni se anunciará una ruta recibida por iBGP para una red que no está en la tabla de ruteo (conocida por estática o IGP)
  Garantiza que todos los routers del camino conozcan la ruta
  Validación de sincronización de rutas de iBGP en el IGP
No usado en Service Providers:
  Desactivar con no synchronization

## Slide 28: Cliente con único SP
Service Provider (AS 200)
10.2.0.1
172.16.0.0 /16
OSPF
192.168.1.0/26
192.168.1.64/26
192.168.1.128/26
192.168.1.192/26
10.2.0.2
R0
R1
R2
.254
.253
R1#
Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.0.2
(y anunciar 0.0.0.0/0 en OSPF)
R2#
Ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 10.2.0.1
Ip route 172.10.0.0 255.255.255.0 10.2.0.1
Router BGP 200
Redistribute static route-map CustomerA
Cliente A
BGP entre R1 y R2 puede ayudar a detectar la caída de la última milla
“Modem” ethernet

## Slide 29: Cliente con Multihoming
Service Provider 1 (AS 100)
10.1.0.1
172.16.0.0 /16
OSPF
192.168.1.0/26
192.168.1.64/26
192.168.1.128/26
192.168.1.192/26
10.1.0.2
R0
R1
R2
.254
.253
R1#
router bgp 5
neighbor 10.1.0.2 remote-as 100
neighbor 10.2.0.2 remote-as 200
network 192.168.1.0 255.255.255.0
network 172.16.0.0 255.255.0.0
R2#
Router bgp 100
neighbor 10.1.0.1 remote-as 5 route-map C-A
Cliente A (AS 5)
El cliente anuncia sus redes en forma redundante
El SP debe controlar las redes anunciadas por el cliente
Service Provider 2 (AS 200)
10.2.0.1
R3
10.2.0.2

## Slide 30: Cliente con Multihoming (cont.)
Cliente con 2 Service Providers
AS Privado / Público
Direcciones Propias / Asignadas por el SP
Contingencia de SP
El cliente anuncia sus propias redes
El cliente también debe implementar filtros
  No transit
  Max prefix
  Selección de caminos

## Slide 31: Selección de AS Path
Sintaxis basada en metacaracteres: Regular Expressions
Regex | Descripción
^ | Inicio de string
$ | Fin de string
[ ] | Clase
- | Rango
( ) | Agrupación para definición de precedencias
. | Cualquier caracter
* | Cardinal: Cero o más
+ | Cardinal: Uno o más
? | Cardinal: Cero o uno
_ | Coma, paréntesis, inicio o fin de string, o espacio
¦ | Or
\ | Secuencia de escape

## Slide 32: Selección de AS Path
Regular Expressions: Aplicaciones
Regex | Descripción
.* | Cualquier AS Path
^$ | Rutas con AS Path nulo (originadas en el AS propio
^100_ | Rutas aprendidas por el AS 100
_100$ | Rutas orginadas en el AS 100
_100_ | Rutas que pasan por el AS 100
^[0-9]+$ | Rutas originadas en cualquier AS vecino

## Slide 33: Selección de AS Path: regex
Show ip bgp regex expresión
  Rutas originadas en el AS 3549
    Rutas originadas en cualquier AS vecino (1 AS de distancia)
#sh ip bgp regexp _3549$
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
*>i10.0.1.5/32 172.18.20.229 0 100 0 65507 3549 ?
*>i10.0.129.32/27 172.18.20.229 0 100 0 65507 3549 ?
*>i10.1.1.20/30 172.18.20.229 0 100 0 65507 3549 i
*>i10.1.1.36/30 172.18.20.229 0 100 0 65507 3549 ?
#sh ip bgp regexp ^[0-9]+$
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
*>i10.1.1.112/30 172.18.20.229 0 100 0 65507 ?
*>i172.26.14.247/32 172.18.20.229 0 100 0 65507 ?
*>i192.168.208.95/32
172.18.20.228 0 100 0 65117 i

## Slide 34: Selección de AS Path: access-list
AS Path access-list para filtrado de updates
AS Path access-list para monitoreo de tabla de BGP
ip as-path access-list 1 permit ^$
router bgp 109
network 10.108.0.0
neighbor 172.16.1.1 remote-as 47
neighbor 172.16.1.1 filter-list 1 { out | in }
#show ip bgp filter-list 1

## Slide 35: Selección de rutas: prefix-list
Prefix Lists
  Filtrado por red y mask (más poderoso que un distribute-list con ACL)
Denegar la ruta default
ip prefix-list ABC deny 0.0.0.0/0
Permitir la red 10.0.0.0 / 8
ip prefix-list ABC permit 10.0.0.0/8
Permitir 192.168.x.x con máscaras entre 16 y 24 bits
ip prefix-list ABC permit 192.168.0.0/16 le 24
Denegar subnets de esta red clase C
ip prefix-list ABC deny 192.168.0.0/16 ge 25
Denegar subnets de 25 bits o más.
ip prefix-list abc deny 0.0.0.0/0 ge 25
Permitir todas las rutas
ip prefix-list abc permit 0.0.0.0/0 le 32

## Slide 36: Selección de rutas: prefix-list
Filtro hacia o desde un neighbor
neighbor 10.5.12.100 prefix-list abc {in|out}
Filtro en redistribución:
    router bgp 65100
    neighbor 172.16.23.3 remote-as 65100
    redistribute ospf 1 route-map OSPF-BGP
    ip prefix-list OSPF_Redist seq 5 deny 10.0.0.0/24
    ip prefix-list OSPF_Redist seq 10 permit 0.0.0.0/0 le 32
    !
    route-map OSPF-BGP permit 10
    match ip address prefix-list OSPF_Redist

## Slide 37: Cómo actualizar filtros en BGP
Entrante vs. saliente
Impacto de hard reset y alternativas
  Hard reset
    clear ip bgp * | clear ip bgp x.x.x.x
  Soft reset
    Clear ip bgp x.x.x.x soft out
    Clear ip bgp x.x.x.x soft in (neighbor x.x.x.x soft-reconfig inbound)
      Pro: show ip bgp x.x.x.x received-routes
      Contra: Consumo de memoria
  Route refresh (verificar capacidad con show ip bgp neighbor)
    Clear ip bgp x.x.x.x in
      Pro: no consume memoria
      Contra: no puedo ver received-routes

## Slide 38: Route Refresh Cómo sé si el neighbor lo soporta?
Router# show ip bgp neighbors
BGP neighbor is 10.4.9.8, remote AS 101, internal link
BGP version 4, remote router ID 10.4.9.8
BGP state = Established, up for 00:03:50
Neighbor capabilities:
Route refresh: advertised and received(new)
Address family IPv4 Unicast: advertised and received
Received 7 messages, 0 notifications, 0 in queue
…
Habilitado por default, soportado desde determinados IOS.
Verificación

## Slide 39: BGP Communities
Valor de 32 bits usado para etiquetar / identificar rutas
Notación recomendada en IOS (new-format):
  ASN:x, donde ASN es el número del AS que origina la comunidad y x es un valor de significado asignado por el administrador.
Router# show ip bgp 6.0.0.0
BGP routing table entry for 6.0.0.0/8, version 7
Paths: (1 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table)
1
10.10.10.1 from 10.10.10.1 (200.200.200.1)
Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, external, best
Community: 6553620
Router(config)# ip bgp-community new-format
Router# show ip bgp 6.0.0.0
BGP routing table entry for 6.0.0.0/8, version 9
Paths: (1 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table)
1
10.10.10.1 from 10.10.10.1 (200.200.200.1)
Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, external, best
Community: 100:20

## Slide 40: BGP Communities
Cómo se usa?
  Set community en un router, match community en otro (community-list)
Router A
route-map setcomm
match as-path 1
set community 100:12 additive
router bgp 100
neighbor 3.3.3.3 remote-as 300
neighbor 3.3.3.3 send-community
neighbor 3.3.3.3 route-map setcomm out
network 10.0.0.0
10.0.0.0/8
Communities: 100:12
Router B
ip community-list expanded Best permit .00:12
route-map matchcommunity
match community Best
set local-preference 101
router bgp 300
neighbor 1.1.1.1 remote-as 100
neighbor 1.1.1.1 route-map matchcomm in

## Slide 41: Route Reflectors
Mecanismo para evitar el full mesh de iBGP
MPLS Friendly
iBGP jerárquico
router bgp 100
neighbor 1.1.1.1 remote-as 100
neighbor 1.1.1.1 route-reflector-client
neighbor 2.2.2.2 remote-as 100
neighbor 2.2.2.2 route-reflector-client
router bgp 100
neighbor 3.3.3.3 remote-as 100
neighbor 12.12.12.12 remote-as 3
AS 3
RR
RR
RR
R3
R1
R2
AS 100

## Slide 42: Confederations
Mecanismo para evitar el full mesh de iBGP
MPLS non-friendly: rompe los LSPs porque actualiza los next-hops
AS particionado en member ASs
Migración disruptiva
Transparente hacia fuera del AS
AS 3
AS 100
AS 10
AS 30
AS 40

## Slide 43: Configuración típica en CABASE: Miembro
router bgp NNNN
bgp router-id xxx.xxx.xxx.xxx
bgp log-neighbor-changes
neighbor x.x.x.x activate
neighbor x.x.x.x send-community
neighbor x.x.x.x remove-private-as
neighbor x.x.x.x soft-reconfiguration inbound
neighbor x.x.x.x route-map AS_XXXXX_IN in
neighbor x.x.x.x route-map AS_XXXXX_OUT out
eBGP
Remove-private-AS
Soft-reconfiguration inbound
Filtro entrante y saliente
  Prefix-list
  AS-path access-list
  Communities

## Slide 44: Configuración típica en CABASE: NAP
IPV4, IPv6
eBGP
Remove-private-AS
Soft-reconfiguration inbound
Filtro entrante y saliente
  Prefix-list
  AS-path access-list
  Communities

## Slide 45: Para más información…
Se está evaluando armar otro curso técnico extendido para profundizar e incluir más gente.
Por favor informar a CABASE sus temas de interés
Patricio Isa Lavalle
Patricio.IsaLavalle@TECHWISE.COM.AR
PISAL@PALERMO.EDU